УДК 523.62-726

Результаты радиозондирования возмущенных образований солнечного ветра

сигналами космических аппаратов CASSINI и GALILEO

Иванов С.П.  – аспирант ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, e-mail: ivanov@cplire.ru

Сергеев А.Р. – д.ф.-м-н., зав.лаб. ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН

Выполнен анализ материалов экспериментов двухпозиционного радиозондирования солнечного ветра, осуществленного с 11 по 17 мая 2000 г. За этот период было зарегистрировано прохождение 2 корональных выбросов массы через трассы радиосвязи космических аппаратов GALILEO и CASSINI. Показано, что двухпозиционное радиозондирование в совокупности с другими методами позволяет исследовать динамические свойства крупномасштабных плазменных образований солнечного ветра при движении их от фотосферы до орбиты Земли.

Ключевые слова: солнечный ветер, радиосвязь, космические аппараты

Мотивация постановки работы, цель: Известно, что Солнце генерирует не только регулярный солнечный ветер, но и возмущенные плазменные структуры типа корональных выбросов массы, стримеров, ударных волн, свойства которых очень сильно отличаются от характеристик фонового солнечного ветра. Наиболее интересными и важными с точки зрения формирования космической погоды являются корональные выбросы массы (Coronal Mass Ejections, или CME), которые представляют собой гигантские объемы солнечного вещества.

Методика работы. Наблюдались корональные выбросы массы  с 11 по 17 мая 2000 г. В этот период одновременно проводились эксперименты радиозондирования с помощью КА GALILEO и CASSINI, которые исследовали области, разнесенные в радиальном направлении на (5-20) солнечных радиусов Rs. В экспериментах с КА GALILEO измерялись частотные флуктуации дециметровых сигналов (длина волны (=13 см). Спектральный анализ частотных записей позволил найти интенсивность частотных флуктуаций в зависимости от времени. С помощью КА CASSINI получены данные о ширине спектральной линии сигналов сантиметрового ((=3.6 см) и миллиметрового ((=9.4 мм) диапазонов.

Полученные результаты и выводы:

Получены значения скорости движения корональных выбросов на пути от Солнца к Земле, которые определялись по временным сдвигам флуктуационных эффектов, зарегистрированных на разных дистанциях. Для CME 11 мая 2000 г. эти значения изменялись от 240 км/с (1 Rs) до 500 км/с (215 Rs); на гелиоцентрических расстояниях 4…215 Rs средняя скорость составила ~800 км/с. Для CME 13 мая 2000 г. скорость варьировалась от 240 км/с до 460 км/с, достигая своего максимума, ~1200 км/с, на гелиоцентрическом расстоянии  ~17 радиусов Солнца.

Наблюдения корональных выбросов массы методами радиозондирования с использованием двух аппаратов, а также другими дистанционными и контактными методами, позволяет проследить движение и эволюцию корональных выбросов массы от фотосферы до орбиты Земли.

Временные сдвиги между наблюдаемыми эффектами позволяют получить данные о скорости CME на разных участках их движения.

Радиозондирование солнечного ветра в области его ускорения позволяет с опережением на 2-3 суток прогнозировать возможность магнитных бурь.

ЛИТЕРАТУРА

- D.Morabito. Solar Event Signatures Impressed Upon Spacecraft Radio Signals // American Geophys. Union Spring 2002 Meeting, 2002, May 29, Paper SH32B-05

- Efimov A.I., Armand N.A, Lukanina L.A., Samoznaev L.N., et al. Detection of coronal mass ejection by radio sounding method using the GALILEO and CASSINI Spacecraft // International Heliophysical Year 2007. New Insights into Solar-Terrestrial Physics, November 5-11, 2007, Zvenigorod, Moscow Region, Russia. Abstracts, Troitsk, Moscow Region, IZMIRAN, p.30.

Results of the radio sounding of the disturbed solar wind plasma structures by the signals of the GALILEO and CASSINI spacecraft

Ivanov S.P.- post graduate student of the Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics Russian Academy of Sciences(IRE RAS), e-mail: ivanov@cplire.ru,

Sergeev A.P. – doctor of science, the head of the laboratory of the IRE RAS

Analysis of the two-position radio sounding materials has been carried out for the period between 11 and 17 May 2000. During this period passage of 2 coronal mass ejections through radio links with GALILEO and CASSINI spacecraft has been registered. It is shown, that two-position coronal radio sounding in combination with other methods provides a possibility to investigate dynamic properties of the large-scale plasma structures at their motion from photosphere up to the Earth orbit.

Keywords: solar wind, radio link, spacecraft.

Рис. 1. Спектры мощности с разрешением по частоте 0.15 Гц для OC (а,в) и SC (б,г).

Рис 2. Функция распределения ионов по энергиям для заземленного коллектора.